# Návod na montáž turbodmychadla

# PŘED MONTÁŽÍ PŘEKONTROLUJTE DOTAŽENÍ VEŠKERÝCH SPOJŮ A ŠROUBŮ NA NOVÉM TURBODMYCHADLE.

## Před montáží nového turbodmychadla je nutné zjistit a odstranit příčinu poškození starého turbodmychadla. Může to být:

### - Špatné mazání a následné přehřátí 
- Cizí materiál v turbodmychadle 
- Cizí materiál ve výfukovém kolektoru 
- Příliš vysoké otáčky

### Po zjištění závady se musí vyčistit sací potrubí, výfukové potrubí a zkontrolovat jeho těsnost. Příruby a závity nesmí být opotřebené ani poškozené.

### Dále je třeba vyměnit motorový olej a olejový i vzduchový filtr. Doporučujeme vyměnit olejová potrubí, přičemž při jejich instalaci v žádném případě nesmí být použito těsnících tmelů.

### Nové turbodmychadlo musí být před montáží naplněno olejem za lehkého otáčení rotorem. Při instalaci turbodmychadla použijte nové těsnění a šrouby.

### Utahovací moment musí být v souladu s doporučením výrobce. Po montáži turba nastartujte motor a nechte ho běžet na volnoběh. Pak zvyšujte otáčky, dokud se nezvýší tlak oleje.

### Nakonec zkontrolujte těsnost všech spojů sací, výtlačné a mazací soustavy.