Normy olejů

Koncern VolksWagen

Normy koncernu VW - zahrnuje automobily značek Audi, Seat, Škoda a VW.

- VW 501.00 - lehkoběžné motorové oleje pro benzinové a nepřeplňované naftové motory

- VW 500.01 - běžné motorové oleje pro benzinové a nepřeplňované naftové motory

- VW 502.00 - lehkoběžné oleje pro benzinové motory

- VW 503.00 - lehkoběžné i běžné oleje pro benzinové motory s prodlouženou dobou výměny

- VW 505.00 - oleje pro nepřeplňované i přeplňované naftové motory

- VW 505.01 - oleje pro nepřeplňované i přeplňované naftové motory včetně motorů čerpadlo – tryska

- VW 506.00 - lehkoběžné i běžné oleje pro naftové motory s velmi dlouhou dobou výměny

- VW 506.01 - lehkoběžné oleje pro naftové motory TDi (čerpadlo – tryska) prodloužené výměnné intervaly

- VW 504.00 - lehkoběžné oleje pro benzinové motory, omezení sulfátového popelu, prodloužené výměnné intervaly

- VW 507.00 - lehkoběžné oleje pro naftové motory, omezení sulfátového popelu, prodloužené výměnné intervaly

Pro benzínové motory platí nejaktuálnější norma VW 504.00, která překrývá předchozí normy VW 500.00, VW 501.00, VW 501.01, VW 502.00, VW 503.00 a VW 503.01.

U naftových motorů je situace obdobná, platí norma VW 507.00, která překrývá předchozí normy VW 505.00, VW 505.01, VW 506.00 a VW 506.01. Pro motory R5 TDI / 2,5l/ a V10 TDI se nesmí olej VW 507.00 použít!

Mercedes Benz

- MB 228.1 - oleje pro nepřeplňované i přeplňované naftové motory

- MB 228.3 - oleje pro nepřeplňované i přeplňované naftové motory osobních i nákladních automobilů, vhodné pro dálkovou přepravu a prodloužené výměnné lhůty

- MB 228.5 - pro obdobnou oblast použití jako MB 228.3, ale s vyššími užitnými vlastnostmi – další možné prodloužení výměnných lhůt v lehkých třídách až do 45.000 km, v těžkých třídách až do 160.000 km (servisní ukazatel)

- MB 228.51 - oleje pro nákladní automobily, omezení sulfátového popelu, síry a fosforu, přibližně odpovídá ACEA E6

- MB 229.1 - oleje pro benzinové a naftové motory osobních vozidel (vyšší požadavky oproti ACEA A2-96/A3-96 a B2-96/B3-96)

- MB 229.3 – oleje pro osobní vozidla s prodlouženými intervaly výměny (30 000 km)

- MB 229.51 - - pro osobní automobily s naftovými motory, vybavenými filtrem pevných částic, a pro benzínové motory s prodlouženými servisními intervaly. Vychází z požadavku ACEA A3/B4 a C3: oleje odpovídající této specifikaci jsou nízkopopelné a long life.

Koncern FIAT

- Fiat 9.55535-G1 - Olej pro benzínové motory s úsporou paliva.

- Fiat 9.55535-G2 - Olej pro benzínové motory se standartní charakteristikou.

- Fiat 9.55535-H2 - Olej pro benzínové motory, s vysokým výkonem a vysokou viskozitou při vysokých teplotách. OEM doporučený produkt splňuje API SM, ACEA A3-04/B3-04.

- Fiat 9.55535-H3 - Olej pro benzínové motory s velmi vysokým výkonem.

- Fiat 9.55535-D2 - Olej pro naftové motory se standartní charakteristikou.

- Fiat 9.55535-M2 - Olej pro prodloužené intervaly výměn. OEM doporučený produkt splňuje ACEA B3-04/B4-04, GM-LL-B-025.

- Fiat 9.55535-N2 - Olej s velmi dobrou charakteristikou pro turbomotory, naftové a benzínové, s prodlouženými intervaly výměn. Minimální požadavky: ACEA A3/B4-04.

- Fiat 9.55535-S1 - Olej pro benzínové a naftové motory vybavené výfukovými katalyzátory s úsporou paliva a delšími intervaly výměny oleje. Norma je ekvivalentem ACEA C2.

- Fiat 9.55535-S2 - Olej pro benzínové a naftové motory vybavené výfukovými katalyzátory s úsporou paliva a delšími intervaly výměny oleje. Norma je ekvivalentem ACEA C3-04, MB 229.51 a API SM/CF.

Koncern PSA - Peugeot a Citroen

- PSA B71 2290 - Peugeot/Citroën specifikace motorového oleje vydaná v roce 2009. B71 2290 je low-SAPS olej určený pro motory s filtry pevných částic a emisní normou Euro 5. Všeobecná specifikace: ACEA C2 nebo C3 s dodatečnými testy PSA.

- PSA B71 2294 - Peugeot/Citroën specifikace motorového oleje vydaná v roce 2009. Všeobecná specifikace: ACEA A3/B4 a dodatečné testy PSA.

- PSA B71 2295 - Peugeot/Citroën standard motorového oleje pro motory před modelovým rokem 1998. Všeobecná specifikace: ACEA A2/B2.

- PSA B71 2296 - Peugeot/Citroën specifikace motorového oleje vydaná v roce 2009. Všeobecná specifikace: ACEA A3/B4 a dodatečné testy PSA.

Ford Motor Company

- Ford WSS M2C913-A - Motorového oleje pro benzínové a dieselové motory do data výroby 03/2002, SAE 5W-30. Tato specifikace splňuje ILSAC GF-2, ACEA A1-98 a B1-98 a další požadavky na Ford.

- Ford WSS M2C913-B - Ford M2C913-B specifikace je vydána v Evropě pro původní náplně motorových olejů používaných pro mazání zážehových benzínových motorů a vznětových naftových motorů. HTHS 2,9-3,5 mPa.s, SAE 5W-30. Olej musí splňovat všechny požadavky ILSAC GF-2 a GF-3 specifikací, ACEA A1 a B1-98-98 specifikace a dalších požadavků Ford.

- Ford WSS M2C913-C - Plně zpětně kompatibilní a je doporučeno pro všechny aplikace, které v současné době vyžadují specifikace Ford M2C913-A a Ford M2C913-B. Odpovídá ACEA A5/B5, ILSAC GF-4. Nový motorový olej poskytující další různé výhody pro zákazníka jako je snížení spotřeby pohonných hmot, ekologie provozu a vysokou odolnost vůči bionaftovým palivům.

- Ford WSS M2C917-A - Viskozita SAE 5W40 Motorový olej pro vznětové motory s čerpadly vstřikovačů. (PD)

- Ford WSS M2C934-A - Motorové oleje se sníženou HTHS a Low SAPS, pro vozidla vybavená filtrem pevných částic (DPF). Odpovídá ACEA A5/B5 a ACEA C1 specifikaci.

- Ford WSS M2C934-B - Je nejnovější motorový olej Low SAPS (sulfátový popel ,fosfor,síra), splňuje ACEA A1/B1, ACEA A5/B5, ACEA C1 specifikace. Viskozitní třída SAE 5W-30, HTHS = 2,9 mPa.s . Vhodný pro motory s (DPF)

- Ford WSS M2C937-A - Olej normální HTHS s vysokou stabilitou viskozity střední obsah SAPS, vhodný pro (DPF) a všechny typy paliv. Odpovídá API SM/CF, ILSAC GF-4, ACEA A3-04/B4-04/C3-04. Motorový olej pro nový Focus RS viskozitní třída SAE 0W-40.

- Ford WSS-M2C920-A - Motorový olej pro benzinové a dieselové motory, viskozitní třída SAE 0W-30, odpovídá ACEA A5/B5, ILSAC GF-2

- Ford WSS-M2C921-A - Motorový olej pro dieselové motory, viskozitní třída SAE 10W-30, odpovídá API CH-4 a ACEA E5

- Ford WSS-M2C925-A - Motorový olej pouze pro benzinové motory, viskozitní třída SAE 5W-20, odpovídá ACEA A1/B1, ILSAC GF-3